1. 目的

為有效執行廢棄物分類及處理作業，進而達到防止環境污染及回收資源的目的。

2. 範圍

經由各項作業活動所產生之廢棄物均屬之。

3. 權責

3.1 環工單位：本廠所產生之一般事業廢棄物、有害事業廢棄物、可再利用資源的分類

及處理。

3.2 各生產或作業執行單位：應盡可能就廢棄物之發生源實施管制，為有效控制廢棄物

的發生及再利用，於廢棄物之產源即要實施再分類。

4. 定義

4.1 事業廢棄物：指事業機構所產生之廢棄物，分一般事業廢棄物和有害事業廢棄物。

4.1.1一般事業廢棄物：由事業機構因企業活動所產生有害事業廢棄物以外之廢棄

物。

4.1.2 有害事業廢棄物：由事業機構因企業活動所產生具毒性、危險性，其濃度

或數量足以影響人體健康或污染環境之廢棄物。

4.2 可再利用資源：指可回收，經過處理可再生使用之廢棄物。

5. 作業內容

5.1 事業廢棄物之貯存：

5.1.1 一般事業廢棄物之貯存及設施應符合下列規定：

5.1.1.1 貯存地點之容器或設施應經常保持清潔完整，不得有廢棄物飛揚、逸散、

滲漏而污染地面或散發惡臭現象。

5.1.1.2 貯存廢棄物之容器或設施應與所存放之廢棄物有相容性，不具相容性之廢

棄物應分別貯存。

5.1.1.3 貯存地點之容器或設施應於明顯處標示廢棄物之名稱，使之清楚界定分類

種類。

5.1.1.4 貯存場所應有防止地面水、雨水及地下水流入，滲透之設備或措施。

5.1.1.5 由貯存設施產生之廢液、廢氣、惡臭等，應有收集或防止其污染地面水體

、地下水體、空氣、土壤之設備或措施並經適當處理後排放。

5.1.2 有害事業廢棄物之貯存及設施應符合下列規定：

5.1.2.1 以固定包裝材料或容器密封盛裝，置於貯存設施內。

5.1.2.2 貯存容器或包裝材料應保持良好情況，如有嚴重生鏽、損壤或洩漏之虞，應

即更換。

5.1.2.3 貯存場所應有防止地面水、雨水及地下水流入，滲透之設備或措施。

5.1.2.4 由貯存設施產生之廢液、廢氣、惡臭等應有收集或防止其污染地面水體、地

下水體、空氣土壤之設備或措施。

5.1.2.5 應設置專門貯存場所，其地面應堅固，四周採抗蝕及不透水材料襯墊或相關

措施。

5.2 廢棄物管理業務：

5.2.1 廢棄物清理計畫書之變更應遵照相關主管機關之規定辦理。

5.2.1.1清理計畫書變更時機：當現場製程之原物料使用情形及廢棄物之排

出量有所變動時，需向主管機關申請變更『廢棄物清理計畫書』。

5.3 作業流程圖：

5.3.1一般事業廢棄物處理作業流程圖(附件一)

5.3.2有害事業廢棄物處理作業流程圖(附件二)

5.4 處理作業程序：

5.4.1 事業機構自行或委託清除其產生之事業廢棄物至該機構以外，應記錄清除廢

棄物之日期、種類、數量、車輛車號、清除機構、清除人、處理機構及保留

所清除事業廢棄物之處置證明。前項“事業廢棄物清除記錄表”(A-WE-05-06)

應保留三年，以供查核。

5.4.2 一般事業廢棄物：

5.4.2.1 廢棄物產生及分類：

自各個生產製造單位中所產生之廢棄物，由各製造生產人員依“廢棄物

分類及處理作業標準“(A-WE-05-01)實施分類後，放置於適當地點暫存。

5.4.2.2 一般垃圾及可利用資源處理流程：

廠內搬運：一般垃圾及可利用資源經適當分類後，由清潔人員使用適當

工具，自各製程生產單位中統一收集後，搬運至廢棄物暫存

區分類貯存。

廠外清運：當一般垃圾及可利用資源在廢棄物暫存區內達到一定數量後

，由管理單位通知廢棄物清除承包商，依“廢棄物分類及處

理作業標準“(A-WE-05-01)以適當車輛到廠清運。

最終處置：一般事業廢棄物由清除承包商清運至處理機構後，處理機構

依合法方式作適當之最終處置，而可利用資源則清運至回收

處理廠商實施再生及利用處理。

5.4.3 有害事業廢棄物：

5.4.3.1 有害事業廢棄物產生及廠內搬運：

自各個生產製造流程中所產生之廢棄物，由製造單位人員使用適當工具

依“廢棄物分類及處理作業標準”(A-WE-05-01)分別放置於廢棄物暫存區

之指定場所放置。

5.4.3.2廠外搬運：當有害事業廢棄物在廢棄物暫存區內達到一定數量時，由管

理單位通知有害廢棄物清除承包商，依“廢棄物分類及處理

作業標準“(A-WE-05-01)以適當車輛到廠清運。

5.4.3.3報廢板處理方式：於MRB室報廢後經沖孔破壞板子之後再送至報廢倉處

理。

    - 事業廢棄物連線申報：

5.4.4.1 依據『廢棄物清理法』之規定應以網路傳輸方式申報廢棄物之產出、貯

存、清除、處理、再利用、輸出及輸入之申報格式、項目、內容及頻率。

5.4.4.2 申報方式：

- 事業機構自行委託清除其產生之事業廢棄物至該機構以外，各相關

機構應依下列規定時間向中央主管關連線申報。

a. 事業機構應於清除前、後連線申報，並於廢棄物清除後24小時內

將預報聯單改為正確內容。(基線資料、廢棄物產出、貯存及清

除、處理、再利用及輸出情形申報)

b. 清除機構應於清除後48小時內連線申報。

c. 處理機構應於收受24小時內及處理完成日連線申報。

d. 事業機構於84小時內連線上網確認申報聯單內容。.

- 前項所規範之各相關機構除須依連線申報作業規定辦理外，亦應配

合一式三聯單作業，遞送聯單由清除機構簽收後，第一聯由事業機

構存查。第二聯及第三聯由清除機構於48小時內送交處理機構存查

，處理機構應於收到廢棄物之三十日內完成處理作業。

- 事業廢棄物輸出國外處理前之暫時貯存，除事業機構，清除機構應

依前A、B項規定辦理外，貯存機構亦配合連線申報。

- 清除或處理機構將事業廢棄物轉託其他機構清除或處理者，應依前

A、B項程序辦理。

- 清除或處理機構發現事業廢棄物成分、特性、數量與申報所載不符

者，應於發現之翌日起十日內，請求事業或清除機構連線補正，並

向當地主管機關報備。

- 事業機構於廢棄物清運後三十五日內，應主動連線查詢處理情形，

若該批事業廢棄物尚未處理完畢，應主動追查其流向，並向當地主

管機關報備。

G.  上網申報遞送聯單資料保存三年，以供查核。

5.4.5 廢棄物委託處理

5.4.5.1 承包業者調查:

管理部門於決定委託廢棄物清除處理機構前，必須要求其機構填寫“廢

棄物清除／處理機構調查表“(A-WE-05-02)並附相關證明文件：

調查其許可內容、範圍、字號、期限及設施內容、處理能力等，以便確

認其合法性，並定期確認廢棄物清除處理機構許可證之有效性。

5.4.5.2 合約

管理單位對於前項所認定委託之清除／處理機構須訂定合約，合約內容

至少須包含以下事項：

- 廢棄物清除／處理種類、項目。

- 廢棄物處理場所及處理方法。

- 廢棄物最終清運之目的地。

- 清除處理廢棄物機構的法定資格(甲、乙、丙級等)

- 若廢棄物清除處理機構需再委託其他業者處理時，應提出相關業者

的承諾事項。

- 清除／處理機構若發生違反環保相關法令規定而與本公司所委託業

務有關時，應提出必要說明。

- 合約解除時，對未清除／處理廢棄物之處理事宜。

5.4.6 處理廠商監督：

廢棄物最終處理時，處理機構須以合法性方法作最終處理，管理單位需要

每年至少派員前往處理機構查核一次，並填具“廢棄物處理現況查核表”(A-

WE-05-03)以確認處理機構是否作合法性之最終處置，如有不符合法令規定

之處理情況發生時，應要求處理機構立即改善，直到合法為止再行委託。

5.5 監督與量測

5.5.1 為確實掌握本公司廢棄物全盤的狀況及各廢棄物之適當處置，環工課廢棄

物業務經辦者依“廢棄物清除／處理數量統計月報表”(A-WE-05-04)算出當月

份廢棄物清除數量，並於次月十日前向管理部門最高主管呈報，以利實施監督

與量測。

5.5.2 環工課每天應對廢棄物分類存放場所進行檢查，並記錄於“事業廢棄物暫

存區檢查日報表“(A-WE-05-05)以確保各單位人員有依本規範執行分類暫存。

5.6 有關前項量測結果，若發現廢棄物產出數量有異常發生時環工課廢棄務業務經辦

者應立即查明原因，並於“廢棄物清除／處理數量統計月報表”(A-WE-05-04)之備註

欄加以說明。

5.6.1 數量異常是指高於或低於該年度之平均值的百分之五十以上時。

5.7 有害廢棄物應每年委外檢測一次，檢測紀錄應保存七年，檢驗項目依法規規定。

5.8 購物用塑膠袋及塑膠類(含保麗龍)免洗餐具管制

5.8.1 員工福利社不得免費提供環保署公告之購物用塑膠袋，且購物用塑膠袋之

售價不得內含於消費者所購買之商品中。

5.8.2 員工餐廳不得提供或使用塑膠類(含保麗龍)免洗餐具。

5.9 廢電池回收措施：

5.9.1 各部門領用一般乾電池，如電力用盡時，使用單位於下次領用電池時，應

連同前次使用之廢電池一併繳回，並投入廢電池資源回收筒，回收量達規

定數量時，由環工課通知資源回收廠商到廠回收清除。

5.9.2 一般大型蓄鉛電池，如使用壽命到期，由使用單位通知環工課，請資源回

收廠商到廠回收清除。

5.10 資源類廢PE泡棉回收措施：

成品檢測、成品倉及壓合單位所產出之廢PE泡棉，由現場人員及清潔組人員統

一分類回收投入大型塑膠袋，當達一定數量(滿載後)由清潔組人員搬運至暫存

區貯存，每月定期由環工課通知資源回收廠商到廠回收清除資源類廢PE泡棉。

5.11 AOI沖孔廢料回收措施：

AOI單位所產生之沖孔廢料，由現場人員集中回收後放置於AOI單位內所設置之

沖孔廢料暫存點（50加侖鐵桶內），當達一定數量(桶內之廢料已達八分滿時)，

由清潔組人員搬運至廠內之廢銅類儲存區暫存，並由環工課人員定期巡視廢銅類

暫存區之存量，依存放量之多寡，聯絡合格回收商到廠清除AOI沖孔廢料。

5.12 裁板、鑽孔尿素板廢料回收措施：

裁板、鑽孔單位所產生之尿素板廢料，由現場人員集中回收後放置於裁板及鑽孔

單位所設置之尿素板廢料暫存點（立方體鐵籠內），當達一定數量(鐵籠內之尿

素板廢料已達九分滿時)，由清潔組人員搬運至廠內之尿素板廢料儲存區暫存，

並由環工課人員定期巡視尿素板廢料暫存區之存量，依存放量之多寡，聯絡合格

回收商到廠清除裁板、鑽孔尿素板廢料。

5.13 軟板基材、軟板邊料回收措施：

軟硬板單位所產生之軟板基材、軟板邊料等廢料，由現場人員集中回收後放置於

軟硬板單位所設置之軟板基材、軟板邊料暫存點（50加侖鐵桶內），當達一定數

量(鐵桶內之軟板基材、軟板邊料已達八分滿時)，由清潔組人員搬運至廠內之軟

板基材、軟板邊料儲存區暫存，並由環工課人員定期巡視其暫存區之存量，依存

放量之多寡，聯絡合格回收商到廠清除軟板基材、軟板邊料等廢料。

5.14 壓合軟板離型膜廢料回收措施：

壓合單位所產生之軟板離型膜廢料，由現場人員集中回收後放置於壓合單位所設

置之軟板離型膜廢料暫存點（太空包內），當達一定數量（太空包內之軟板離型

膜廢料已達八分滿時），由清潔組人員搬運至廠內之軟板離型膜廢料儲存區暫存

，並由環工課人員定期巡視其暫存區之存量，依存放量之多寡，聯絡合格回收商

到廠清除軟板離型膜廢料。

5.15 環保板廢料回收措施及油墨鋁板廢料回收措施：

鑽孔單位所產生之環保板廢料及油墨鋁板廢料，由現場人員集中整理並固定於

棧板上，放置在鑽孔單位所設置之環保板廢料暫存區及油墨鋁板廢料暫存區，

由清潔組人員搬運至廠內之環保板廢料儲存區暫存及油墨鋁板廢料暫存區，環

工課人員定期巡視其暫存區之存量，依存放量之多寡，聯絡合格回收商到廠清

除環保板廢料。

5.16 廢棄物中之銅球、錫渣、錫球等，由製造處點交環工後，會同物管、品質管制

單位共同監磅、會磅後，始得出廠。

5.17 廢金液、鈀液、鎳液等有價液體類廢棄物，需送樣交化驗室化驗比重、濃度等

含量數據後，始得清運。若對化驗室數據有疑問時，送外部公證單位(如SGS、

精準)等代驗，並以此數據為結算基準。

5.18 緊急應變措施：

5.18.1 廢棄物於貯存清除及運送時，若發現有飛揚逸散之情形者管理單位需立

即處理並暫停清運。

5.18.2 如發生火災意外時，須立即撲滅火源並依『環安緊急應變管理程序』(A-EP-04)及『環安緊急應變計畫作業規範』(A-WE-16)處置之。

5.18.3 若廢溶劑儲存容器發生破損或搬運不當而發生洩漏時，依『環安緊急應變管

理程序』(A-EP-04) 及『環安緊急應變計畫作業規範』(A-WE-16)處置之。

6. 相關文件：

6.1 環安緊急應變管理程序 (A-EP-04)

6.2 環安緊急應變計劃業規範 (A-WE-16)

7. 使用表單：

7.1 廢棄物分類及處理作業標準（A-WE-05-01）

7.2 廢棄物清除/處理機構調查表（A-WE-05-02）

7.3 廢棄物處理現況查核表（A-WE-05-03）

7.4 廢棄物清除/處理數量統計月報表（A-WE-05-04）

7.5 事業廢棄物暫存區檢查日報表（A-WE-05-05）

7.6 事業廢棄物清除記錄表（A-WE-05-06）

附件一.

一般事業廢棄物處理作業流程圖

附件二.

有害事業廢棄物處理作業流程圖

# Text boxes

廢棄物產出

- 處理機構應於收到廢棄物

三十日內完成處理作業。

第1聯單

第2~3聯單分發

- 處理機構將有害事業廢棄物作最終處理後，填寫聯單之2~3聯

- 第2聯：清理機構存檔

- 第3聯：處理機構存檔

- 清除(有害事業廢棄物)前上網連線申報，並配合一式三聯單作業，遞送聯

單由清除機構簽收後，第一聯由事業

機構存查。第二聯及第三聯由清除機

構於十日內送交處理機構存查。

‧清潔人員

- 製造處人員依『廢棄物分類及處理作業標準』(A-WE-05-01)分類暫存

申報清運、三聯單作業

處理機構最終處理

廢棄物暫存區分類貯存

搬        運

存檔

最終處置

- 垃圾/廢棄物之最終處置

- 可利用資源實施回收再利用

- 清除機構(承包商)清運

- 一般事業廢棄物分類貯存

- 清除(一般垃圾)前上網連線申報

‧清潔人員

‧製程人員依『廢棄物分類及處理作

業標準』(A-WE-05-01)分類暫存

申 報 清 運

各製程單位暫存

有害事業廢棄物產出

廢棄物暫存區分類貯存

搬    運